## Slide 1
FIRMWARE ENGINEERING PORTFOLIO · 2026
STM32 Dual ECU
차량 제어기 펌웨어
CAN · UDS over ISO-TP 리프로그래밍 · A/B Secure Bootloader · 라이브러리 없이 C 구현
실물 RC 차량(on-target)으로 직접 실증 · (+ Secure Boot · OTA 무선 배포)
실증 벤치 — RPi5 Gateway · CANable · STM32 Dual ECU · 전원
STM32F446RE
CAN · ISO-TP · UDS
Custom Bootloader
A/B Slot Rollback
ECDSA-P256 · HMAC
Jenkins CI/CD
임재형 Jaehyeong Im | 펌웨어 개발자 (신입) · dlawogud517@gmail.com
GitHub github.com/JaehyeongIm/automotive-secure-ota-ecu Demo ▶ youtu.be/_RbVwU_nPHI

## Slide 2
01 PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
02 / 15
STM32F446RE 2대를 CAN으로 묶은 차량 제어기 시스템을 만들고, UDS 진단 리프로그래밍 + A/B Secure Bootloader로 안전한 펌웨어 갱신을 구현·실증한 임베디드 시스템. (Raspberry Pi 5 = OTA Gateway 겸 Jenkins CI/CD)
2 + 1
Dual ECU + Gateway · CAN 500kbps
78
단위 테스트 · 라인 91% / 분기 79%
4 / 4
on-target 실증 PASS (실 OTA·CAN·RC)
ASPICE
표준 산출물 + ADR×9 + 8D×10
핵심 목표
• 차량 통신·진단·부트로더 실증 CAN · UDS over ISO-TP 리프로그래밍 · A/B Secure Bootloader · 자동 롤백을 실물로 검증
• 요구사항 기반 개발 SRS→설계→구현→테스트 양방향 추적성 (ASPICE 참고)
• 무중단 업데이트 주행 중 다운로드 · IDLE 활성화로 App v1→v2 OTA 슬롯 전환
범위와 관점
양산 ECU의 완전 재현이 아니라, 가용 플랫폼(F446RE·RPi5) 범위에서 차량 제어기 펌웨어(통신·부트로더·진단)의 핵심 설계 사고와 전장 펌웨어 역량을 증명하는 것을 목표로 함.
한계는 명시적으로 인정하고 개선 경로를 ADR·로드맵으로 문서화.

## Slide 3
02 SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 아키텍처
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
03 / 15
개발자 PC 소스 작성 · git push (코드) / git tag vN (릴리스)
▼
Raspberry Pi 5 OTA Gateway + Jenkins CI/CD 서버
ECU Inventory 수집 · IDLE 감지 후 전송 · 빌드 / ECDSA 서명 / ★배포 승인 게이트 · CAN 송수신
▼
CAN Bus · 500 kbps · SN65HVD230 Transceiver · UDS over ISO-TP
DriveECU (STM32F446RE)
• Custom Bootloader · A/B Slot
• B1 버튼 트리거 직진 주행
• TB6612FNG 모터 PWM 제어
• 상태 보고 heartbeat 0x100
SensorECU (STM32F446RE)
• Custom Bootloader · A/B Slot
• HC-SR04 장애물 감지 (10cm)
• 거리값 송신 0x200
• Heartbeat 100ms 0x201
CAN ID 0x7E0/0x7E8 Drive UDS · 0x7E1/0x7E9 Sensor UDS · 0x100 Drive 상태 · 0x200 거리 · 0x201 Heartbeat

## Slide 4
03 UDS over ISO-TP
UDS over ISO-TP — 차량 진단 리프로그래밍
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
04 / 15
프로토콜 스택 (C 직접 구현)
UDS
진단 서비스 0x10 · 0x27 · 0x34 · 0x36 · 0x37 · 0x11
ISO-TP
전송 계층 SF / FF / CF / FC · STmin · BlockSize
CAN Classic
데이터링크 500 kbps · 표준 11-bit ID · 8B payload
• ISO-TP 수신 상태머신 SF/FF/CF/FC 프레임 조립을 ECU 펌웨어에 SW 구현
• 인터럽트 안전성 CAN ISR은 copy-only, UDS 처리는 메인 루프(동시성 분리)
• 블록 시퀀스 검증 TransferData 순서 오류 시 NRC 0x73 반환
UDS 리프로그래밍 시퀀스
0x10
DiagnosticSessionControl Extended 세션 진입
0x27
SecurityAccess Seed / Key 인증 (HMAC)
0x34
RequestDownload 비활성 슬롯 선택 · Erase
0x36
TransferData 256 B/chunk 반복 기록
0x37
RequestTransferExit 메타 갱신 · pending 세트
0x11
ECUReset IDLE 진입 시 새 슬롯 부팅
주요 NRC 0x35 invalidKey · 0x31 범위초과 · 0x73 블록순서 · 0x36 시도초과

## Slide 5
04 FLASH PARTITION & A/B SLOT
Flash 메모리맵 & A/B 슬롯 안전 업데이트
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
05 / 15
STM32F446RE — 단일 Flash 논리 분할 (Dual-Bank 미지원)
주소
영역
크기
섹터
0x08000000
Bootloader (WRP)
32 KB
0–1
0x08008000
Metadata Copy A
16 KB
2
0x0800C000
Metadata Copy B
16 KB
3
0x08010000
Slot A Application
192 KB
4–5
0x08040000
Slot B Application
256 KB
6–7
• 메타 이중화 섹터 2·3 redundant + CRC32 + seq, CRC를 마지막에 기록 → 원자적 commit
• 비활성 슬롯에만 기록 현재 CONFIRMED 슬롯은 검증 완료 전까지 유지
• Bootloader WRP 부트로더·공개키·PSK 영역 하드웨어 쓰기 잠금
A/B 슬롯 5상태 생명주기
1
INVALID 유효 이미지 없음 / 불량 마킹
↓
2
UPDATING 이미지 기록 중 (erase · write)
↓
3
UPDATED 기록 완료 + 정적 검증 통과
↓
4
TRIAL 시험 부팅 (attempt+1 · self-test)
↓
5
CONFIRMED self-test 통과 — known-good
3-strike TRIAL 부팅 3회 초과 → INVALID 마킹 후 이전 CONFIRMED 자동 롤백

## Slide 6
05 CUSTOM SECURE BOOTLOADER
Custom Secure Bootloader
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
06 / 15
1
Reset / 전원 ON
2
Boot Metadata 확인 (magic · CRC32)
3
active / confirmed 슬롯 선택
4
App 유효성 검사 (Stack Pointer 범위)
5
ECDSA-P256 서명 검증 (SHA-256 해시)
6
IWDG 워치독 시작 (8초)
7
VTOR 재배치 → App Jump
검증 실패 시 → 반대 슬롯 Fallback → 모두 무효 시 Safe State (모터 정지 · 재플래싱 대기)
신뢰성 · 보안 설계 포인트
uECC 직접 포팅
secp256r1 ECDSA 검증을 HAL·표준 C만으로 부트로더에 내장
Fail-closed 게이팅
메타 size 비정상 시 검증 우회를 차단(deny-by-default)
자동 Fallback
서명·유효성 검증 실패 시 반대 CONFIRMED 슬롯으로 복구
3-strike Rollback
점프 직전 attempt+1, 3회 초과 시 INVALID·롤백
IWDG 워치독
앱 무응답 시 리셋 → 부트로더 안전 복귀
WRP 하드웨어 잠금
부트로더·키 영역을 Flash 쓰기보호로 변조 차단

## Slide 7
06 DEEP-DIVE · LOW-LEVEL DEBUG
저수준 펌웨어 디버깅 — VTOR / PRIMASK / IWDG
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
07 / 15
증상 부트로더 연동 후 DriveECU의 CAN · TIM2 인터럽트 완전 불능 — LD2 미점등, OTA 타임아웃 (main()은 실행, 인터럽트만 차단)
진단 — 계측 기반 근본원인 추적
1 CAN 버스 모니터링
0x201(Sensor) 정상 · 0x100(Drive) 부재 → Drive만 TX 없음
2 ST-LINK 콜스택 추적
TIM2 IRQ가 앱 핸들러 대신 부트로더 영역(0x08000D18)으로 점프
3 레지스터 확인
VTOR이 0x08000000(부트로더 벡터테이블)을 가리킴을 발견
근본 원인 — 3중 결함 (순차 발견)
① VTOR 오설정
VECT_TAB_OFFSET 기본값 0 → SystemInit이 VTOR을 부트로더로 설정
② IWDG 미복원
디버깅 중 주석 처리 → 앱이 kick 못 함 → 8초 리셋 루프
③ PRIMASK 미복원
부트로더 __disable_irq() 후 점프, 앱에서 재활성화 누락
해결 main() 진입 시 __enable_irq() 복원 · SCB->VTOR = &g_pfnVectors (링커 심볼 → 슬롯 무관) · MX_IWDG_Init() 복원 → 오실로스코프·ST-LINK로 PRIMASK=0 및 0x100 송신 재검증

## Slide 8
07 SAFETY · DELAYED ACTIVATION
기능안전 — 지연 활성화 & 센서 Fail-safe
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
08 / 15
주행 중 다운로드는 허용하되, 펌웨어 활성화(재부팅)는 ECU가 IDLE일 때만 수행 — 주행 중 Flash 블로킹 위험을 원천 차단 (Uptane “안전조건 확인 후 설치” 원칙)
TransferExit (0x37)
메타 갱신 · active_slot 미변경
▶
g_fw_pending = 1
즉시 재부팅 안 함 · 주행 지속
▶
DRIVE_IDLE
IDLE 진입 — 안전 조건 충족 확인
▶
NVIC_SystemReset()
부트로더 → 새 슬롯 부팅
• Flash Erase 구간만 모터 정지 RequestDownload 처리 ~4초(g_ota_active)에만 정지
• TransferData 중 주행 유지 drive_update() 제어 루프 ≤ 10ms 주기 정상 동작
• 장애물 10cm 즉시 정지 Sensor 0x200 거리값 → Drive 장애물 플래그 반영
센서 staleness Fail-safe ISO 26262 안전상태
CAN 0x200 수신 타임아웃(150ms) 또는 미수신 시 force_stop + IDLE로 전이 → 센서가 침묵해도 차량이 안전상태로 정지.
on-target HIL TC-04 PASS — 센서 분리 후 ~150ms 내 자동 정지 실증
Safe State 정의 모터 정지 + 부트로더 대기 + 기존 CONFIRMED Slot 유지 — 업데이트 실패·검증 오류·통신 중단·워치독 리셋 등 모든 비정상 상황에서 진입 (ISO 26262 FTTI · NFR-SAFE)

## Slide 9
08 VERIFICATION
검증 — 호스트 단위 + on-target 실증
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
09 / 15
① 호스트 단위 테스트 ceedling gcov:all
테스트 파일 (순수 코어)
케이스
결과
test_anti_rollback
10
PASS
test_bootloader_slot
15
PASS
test_hmac
3
PASS
test_meta
7
PASS
test_meta_lifecycle
8
PASS
test_ota_meta
10
PASS
test_uds_state (음성 포함)
25
PASS
합계
78
PASS
커버리지 라인 91% · 분기 79% (strict: taken-at-least-once)
HAL과 분리한 순수 코어(메타 상태머신·anti-rollback·검증게이팅·crypto)를 양성 + 음성(거부 경로) 테스트로 검증.
② on-target 벤치 실증 HIL-001 · 실 ECU 2대·실 CAN·실 OTA
TC-01
PASS
anti-rollback
옛 버전(v1) OTA → 거부 + v2 자동 복귀
TC-02
PASS
3-strike 롤백
고장 업데이트 → 3회 시도 후 자동 롤백
TC-03
PASS
fail-closed
size=0 위조 메타 → 서명검증 우회 차단
TC-04
PASS
센서 staleness
센서 침묵 → ~150ms 내 fail-safe 정지
실물 on-target 벤치 — plant를 실시간 시뮬레이션하는 엄밀한 HIL과는 구분.

## Slide 10
09 OTA SECURITY DESIGN
OTA 보안 설계 — 구현·검증된 다층 방어
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
10 / 15
보안 기능
방어 기법 · 구현
표준 근거
검증
Secure Boot
SHA-256 + ECDSA-P256 (uECC 직접 포팅)
ISO 24089 · 신뢰사슬
단위 + HIL
Anti-rollback
서명 헤더 fw_version ≥ CONFIRMED 기준선
UNECE R155
HIL TC-01
Fail-closed 게이팅
메타 size 비정상 → 검증 우회 차단
CWE-636 deny-by-default
HIL TC-03
3-strike 롤백
시험부팅 3회 초과 → INVALID + 자동 롤백
ISO 24089 · FTTI
HIL TC-02
SecurityAccess
HMAC-SHA256(PSK,Seed) · 3회 실패→10s 잠금
ISO 14229 · RFC 2104
단위 + HIL
메타 이중화 원자성
섹터 redundant + CRC32 + seq · ping-pong
AUTOSAR Fee/NvM
단위
ECU 식별 강제
target_ecu_id 불일치 이미지 거부 (NRC 0x31)
FR-CAN-011
단위
키 관리 공개키 · PSK는 WRP 보호 부트로더 Flash에 저장 · ECDSA 개인키는 ECU에 부재, Jenkins Credentials로만 관리(평문 노출 없음).
범례 단위 + HIL 호스트 단위 + 실보드 검증 · 단위 호스트 단위 검증 · Replay·Uptane-lite 등 미구현 항목은 로드맵(p.14)에 명시

## Slide 11
10 CI / CD PIPELINE
Jenkins CI/CD — CI와 배포 분리 + 승인 게이트
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
11 / 15
git push = CI(검증)만 수행 · 차량 배포는 분리 — 태그 릴리스(vN) + 명시적 배포 승인 게이트 후에만 OTA 전송 (blast-radius 최소화)
CI — 모든 git push
1
단위 테스트
ceedling test:all · 실패 시 차단
▶
2
정적 분석
cppcheck · error 이상 중단
▶
3
컴파일 검증
변경 ECU만 · 슬롯별 링커
릴리스 · 배포 — 태그 vN 에서만
4
빌드 + 서명
슬롯별 크로스컴파일 · 크기검사 · ECDSA(ver=N)
▶
5
★ 배포 승인 게이트
Jenkins input — 승인자 기록 (UN R156 SUMS)
▶
6
OTA 배포 & 검증
ECU IDLE 확인 → UDS 전송 → heartbeat 슬롯전환
설계 근거 (ADR-008)
“push = 배포”의 위험을 차단하기 위해 CI 빌드와 차량 배포를 분리하고 승인 게이트를 도입. UN R156 SUMS의 배포 승인과 Uptane의 Image / Director 역할 분리를 미니어처로 구현해, Gateway 단독 변조만으로는 차량에 펌웨어가 나가지 않도록 설계.

## Slide 12
11 PROCESS & TRACEABILITY
개발 프로세스 & 추적성 (ASPICE 참고)
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
12 / 15
요구사항 → 설계 → 구현 → 테스트 → 트러블슈팅 양방향 추적
SRS
요구사항
SWE.1
SDD
아키텍처·상세설계
SWE.2/3
HARA
위험원 분석
ISO 26262
TARA
위협 분석
ISO 21434
HIL / TR
테스트 계획·결과
SWE.5/6
8D ×10
트러블슈팅
SUP.9
주요 설계 의사결정 — ADR ×9 (MADR)
ADR-001 OTA 활성화 아키텍처
ADR-006 Secure Element(ATECC608A) 도입
ADR-007 Anti-rollback 설계(서명헤더+메타)
ADR-008 CI 빌드 / 차량 배포 분리
ADR-009 ECU 식별 강제
한계를 ADR로 박제하고 후속 해소 경로(Secure Element)를 제시 — 엔지니어링 정직성·로드맵 사고
표준 · 규격 근거
• ISO 14229 (UDS)
• ISO 15765-2 (ISO-TP)
• ISO 24089 (SW Update)
• ISO 26262 (기능안전·FTTI)
• ISO/SAE 21434 (사이버보안)
• UNECE R155 / R156
• AUTOSAR UCM / Fee / NvM
• Uptane (IEEE-ISTO 6100)
• RFC 2104 (HMAC) · CWE-636

## Slide 13
12 HARDWARE & DEMO
실증 플랫폼 & 시연
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
13 / 15
측면 — CANable · RPi5 Gateway · STM32 Dual ECU · 전원
상면 — Gateway + Dual ECU + 브레드보드
정면 — 2WD 차체 + HC-SR04 센서
RIGOL DHO804 — CANH/CANL 계측
시연 · 소스
▶ 시연 영상 App v1→v2 OTA 무중단
youtu.be/_RbVwU_nPHI
GitHub 전체 코드·문서
github.com/JaehyeongIm/…
하드웨어 Raspberry Pi 5 · STM32F446RE ×2 · SN65HVD230 CAN Transceiver · CANable(USB-CAN) · TB6612FNG 모터드라이버 · HC-SR04 초음파센서 · 2WD RC 차체

## Slide 14
13 LIMITATIONS & ROADMAP
한계 · 잔여 위험 · 향후 과제
STM32 Dual ECU 차량 제어기 펌웨어 · CAN · UDS · Bootloader · 전장 임베디드 포트폴리오
14 / 15
한계 (명시적 인정)
SecurityAccess Seed 엔트로피 약함
F446 무 TRNG · SW nonce (SP 800-90 미준수)
잠금 상태 RAM 기반
전원 리셋으로 해제 가능 (NV 미적용)
anti-rollback 기준선 = CRC 메타
물리 공격엔 한계 (정석은 Secure Element)
직진 주행 미보장
실행마다 좌·우 불규칙 · PWM/기구 원인 미파악
향후 과제 · 해소 경로
→ Secure Element 도입
ATECC608A — TRNG · monotonic counter · NV (HW 입고 중)
→ Replay 방어
Session / Sequence / Freshness (FR-CAN-017)
→ Uptane-lite
Manifest 독립 검증 · ECU Inventory · Campaign
→ 잠금 상태 NV 지속
리셋 우회 차단
→ 차량용 MCU 포팅
AURIX · S32K — Delta Update로 전송 최적화
한계를 숨기지 않고 ADR로 박제하고 후속 해소 트리거(ATECC608A 입고 등)를 SRS §19.1 잔여위험 레지스터로 통합 관리 — 과대 주장 없이 정직하게, 개선 경로는 구체적으로.

## Slide 15
SUMMARY · CORE COMPETENCIES
확보한 핵심 역량
차량 네트워크
CAN · ISO-TP(SF/FF/CF/FC) · UDS 리프로그래밍 · NRC
펌웨어 · 부트로더
Custom Secure Boot · A/B Slot · VTOR / IWDG / PRIMASK · Flash 파티션
디버깅 · 계측
ST-LINK · 오실로스코프 · 콜스택 추적 · 근본원인 분석
테스트 · CI/CD
Ceedling / Unity / CMock · gcov · cppcheck · Jenkins · 크로스컴파일
보안 · 암호
ECDSA-P256 · SHA-256 · HMAC · Anti-rollback · 위협 모델링(TARA)
개발 프로세스
SRS / RTM 추적성 · ADR · ASPICE · ISO 26262 / 21434 표준 근거
임재형 Jaehyeong Im · dlawogud517@gmail.com · GitHub github.com/JaehyeongIm/automotive-secure-ota-ecu · Demo ▶ youtu.be/_RbVwU_nPHI