## Slide 1
Automotive Secure OTA System
CAN 기반 UDS over ISO-TP A/B Slot OTA + Jenkins CI/CD 파이프라인
STM32F446RE · Raspberry Pi 5 · CAN Bus · ECDSA-P256 · Jenkins
Embedded
Security
CI/CD
Automotive
임재형 | 2026
1 / 15

## Slide 2
프로젝트 개요
Project Overview
📌 프로젝트 배경
차량 ECU 펌웨어를 현장에서 안전하게 업데이트하는 OTA(Over-The-Air) 시스템은 현대 자동차 산업의 핵심 기술입니다. 본 프로젝트는 STM32 기반 Dual ECU + Raspberry Pi 5 Gateway 환경에서 전장급 Secure OTA 파이프라인을 직접 구현하고 검증합니다.
🔒 Secure OTA
ECDSA-P256 서명 검증 SHA-256 무결성 Anti-rollback
🔄 A/B Slot
Custom Bootloader 비활성 슬롯 업데이트 자동 Rollback
⚙️ CI/CD 자동화
Jenkins on RPi5 git push → 자동 플래시 슬롯 전환 검증
핵심 기술: CAN Bus · UDS/ISO-TP · ECDSA-P256 · Jenkins · arm-none-eabi-gcc
2 / 15

## Slide 3
시스템 아키텍처
System Architecture
👨‍💻 개발자
git push
→
📦 Git Repo
GitHub
webhook →
🖥 Raspberry Pi 5
Jenkins CI/CD 슬롯 감지 → 빌드 → 서명 → OTA 전송
CAN Bus 500kbps (CANH / CANL)
↕
↕
↕
CANable (USB)
DriveECU (STM32F446RE)
• ISOTP: 0x7E0 / 0x7E8 • Heartbeat: CAN 0x100 • 라인트레이싱 비례제어 • TB6612FNG 모터 드라이버
SensorECU (STM32F446RE)
• ISOTP: 0x7E1 / 0x7E9 • Heartbeat: CAN 0x201 • HC-SR04 초음파 측거 • 장애물 감지 → CAN 전송
Custom Bootloader (공통)
• Slot A: 0x08010000 (192KB) • Slot B: 0x08040000 (256KB) • ECDSA-P256 서명 검증 • Metadata: 0x08008000
3 / 15

## Slide 4
하드웨어 구성
Hardware Configuration
STM32F446RE × 2
DriveECU / SensorECU Cortex-M4 180MHz, 512KB Flash, 128KB RAM
Raspberry Pi 5
OTA Gateway + Jenkins 4-core ARM Cortex-A76, WiFi, USB-CAN(CANable)
SN65HVD230 × 2
CAN Transceiver PA11(CAN1_RX) / PA12(CAN1_TX)
CANable
USB-CAN 어댑터 SocketCAN (can0) / 500kbps
IR 센서 (4ch)
SZH-SSBH-006 디지털 DO 출력, 검은 라인 감지
HC-SR04
초음파 거리 센서 측정 범위 2~400cm, 50ms 주기
TB6612FNG
듀얼 모터 드라이버 TIM3 CH1/CH2 PWM 제어
RC카 섀시
아크릴 2층 구조 4륜 DC 모터, AA 배터리 구동
4 / 15

## Slide 5
Custom Bootloader
A/B Slot 기반 안전 업데이트 및 자동 Rollback
Flash 메모리 맵
0x08000000
Bootloader (32KB)
0x08008000
Metadata (32KB)
0x08010000
Slot A App (192KB)
0x08040000
Slot B App (256KB)
부팅 플로우
전원 ON
↓
Metadata 읽기 (magic / active_slot / status)
↓
ECDSA-P256 서명 검증
↓
검증 성공 → App Jump (Vector Table 재배치)
↓
검증 실패 → 반대 슬롯 시도 실패 시 대기 (안전 상태)
5 / 15

## Slide 6
CAN 통신 / UDS 프로토콜
ISO-TP 전송 계층 위에서 UDS 진단 명령으로 펌웨어 전송
ISO-TP (ISO 15765-2)
SF
Single Frame ≤7 bytes
FF
First Frame >7 bytes 시작
CF
Consecutive Frame 연속 데이터
FC
Flow Control 수신 준비 응답
DriveECU: TX 0x7E0 → RX 0x7E8 SensorECU: TX 0x7E1 → RX 0x7E9
UDS 서비스 (ISO 14229)
0x10
DiagnosticSessionControl
Extended 세션 진입
0x27
SecurityAccess
Seed/Key 인증
0x34
RequestDownload
비활성 슬롯 Erase & 준비
0x36
TransferData
256B 청크 반복 전송
0x37
TransferExit
전송 완료 → 재부팅
CAN Heartbeat 메시지
DriveECU 0x100 (1초)
[APP_VER, SLOT, DRIVING, OBSTACLE, COUNT×4]
byte[1]=활성슬롯 CI/CD 슬롯 감지에 활용
SensorECU 0x201 (50ms)
[APP_VER, SLOT, DIST_H, DIST_L, OBS, 0, 0, 0]
byte[1]=활성슬롯 byte[2:3]=거리(cm)
6 / 15

## Slide 7
Secure OTA 보안 설계
펌웨어 무결성 · 인증성 · 재사용 방지
🔑 ECDSA-P256 서명 검증
• 펌웨어 빌드 후 SHA-256 해시 계산 • 개인키로 서명 (r‖s 64바이트) 첨부 • 부트로더에서 공개키로 검증 • 검증 실패 시 App 실행 차단
🛡 SHA-256 무결성 검증
• 전송 완료 후 플래시 데이터 해시 재계산 • 서명 내 hash와 비교 • 전송 중 변조·오류 탐지 • uECC 라이브러리 활용
🔐 SecurityAccess Seed/Key
• UDS 0x27 기반 챌린지-응답 • Seed XOR 0xDEADBEEF = Key • 미인증 상태에서 Download 불가 • 세션 종료 시 잠금 복구
⛔ Anti-rollback 정책
• Metadata에 slot_version 기록 • 업로드 버전 < 현재 버전 → 거부 • 다운그레이드 공격 방어 • 버전 정보 Flash 영구 저장
7 / 15

## Slide 8
CI/CD 파이프라인
git push → 자동 빌드 → 서명 → OTA → 검증
① git push
→
② 변경 ECU 감지
→
③ 슬롯 확인 (CAN)
→
④ 빌드 (make)
→
⑤ ECDSA 서명
→
⑥ UDS OTA 전송
→
⑦ 슬롯 검증
변경 감지 (Stage 1)
git diff HEAD~1 HEAD DriveECU/ → DRIVE_CHANGED=true SensorECU/ → SENSOR_CHANGED=true 변경된 ECU만 선택적 플래시
빌드 & 서명 (Stage 2-3)
ci/build.sh drive B → makefile 링커경로 패치 → arm-none-eabi-make sign_firmware.py → ECDSA 서명 첨부
OTA & 검증 (Stage 4-5)
ota_client.py → UDS 세션 → 전송 10초 대기 후 CAN 0x100 수신 byte[1] 슬롯 전환 확인 실패 시 pipeline error
⚡ 두 ECU 동시 OTA 금지 — DriveECU 완료 후 SensorECU 순차 실행 (안전 원칙)
8 / 15

## Slide 9
펌웨어 구조
DriveECU · SensorECU · Bootloader
DriveECU
drive.c
라인트레이싱 비례제어 (APP_VERSION=2) 가중치 S1=-3 S2=-1 S3=+1 S4=+3 s_last_error로 이탈 복귀
motor.c
TB6612FNG PWM 제어 TIM3 CH1(PWMA) / CH2(PWMB) AIN/BIN 방향 제어
uds.c
UDS 서비스 처리 SecurityAccess Seed/Key RequestDownload → 플래시 기록
isotp.c
ISO-TP SF/FF/CF/FC 구현 대용량 펌웨어 분할 수신
ota_flash.c
Flash 섹터 Erase / Write 활성 슬롯 판별 / Metadata 업데이트
SensorECU
hcsr04.c
HC-SR04 초음파 거리 측정 TIM2 μs 타이머 기반 TRIG 펄스 → ECHO 시간 계산
main.c
50ms 주기 거리 측정 15cm 미만 → 장애물 플래그 CAN 0x200 obstacle 전송
uds.c isotop.c ota_flash.c
DriveECU와 동일 구조 ISO-TP: 0x7E1 / 0x7E9 UDS OTA 수신 처리
9 / 15

## Slide 10
라인트레이싱 알고리즘
On/Off 제어 → 비례(P) 제어 전환 (OTA로 무중단 업데이트)
App v1 — ON/OFF 제어
센서 상태에 따라 정해진 속도로 고정 조향 S1(좌끝) ON → 좌모터 0, 우모터 600 (급좌회전) S4(우끝) ON → 좌모터 600, 우모터 0 (급우회전) S2 ON → 좌모터 300, 우모터 600 (완좌회전) S3 ON → 좌모터 600, 우모터 300 (완우회전) S2+S3 ON → 좌모터 600, 우모터 600 (직진) 문제: 급격한 속도 전환 → 진동 · 라인 이탈
App v2 — 비례(P) 제어
오차에 비례하는 연속 조향 + 이탈 복귀 로직 가중치: S1=-3 S2=-1 S3=+1 S4=+3 error = Σ(weight × sensor) correction = error × KP(80) 좌모터 = BASE_SPEED(600) + correction 우모터 = BASE_SPEED(600) - correction 라인 이탈 시 (모든 센서 0): s_last_error 방향 유지 → 복귀 시도 효과: 부드러운 조향, 이탈 후 자동 복귀
OTA 적용: git push → Jenkins → SlotB에 v2 플래시 → 재부팅 후 자동 전환
10 / 15

## Slide 11
OTA 동작 검증
CAN 메시지 · UART 로그 · 슬롯 전환 확인
candump — CAN 버스 실시간 모니터링
can0 100 [8] 02 00 01 00 00 00 02 E1 ← DriveECU heartbeat (Slot A, v2) can0 200 [8] 00 00 24 00 00 00 00 00 ← 거리 36cm (장애물 없음) can0 200 [8] 01 00 06 00 00 00 00 00 ← 거리 6cm (장애물 감지!) can0 201 [8] 01 01 00 24 00 00 00 00 ← SensorECU Slot B 전환 확인
UART 부팅 로그
[BL] Bootloader v1.0 [BL] Slot B PENDING [BL] ECDSA verify... OK [BL] Jump → 0x08040000 [CAN] Start=0 OK [DriveECU v2] Slot=1
검증 완료 항목
✅
CAN 통신 정상 동작 (DriveECU ↔ SensorECU ↔ RPi5)
✅
A/B 슬롯 전환 및 Bootloader ECDSA 검증
✅
UDS OTA 전송 완료 (ISO-TP 청크 분할)
✅
장애물 감지 → 모터 정지 동작
✅
비례 제어 라인트레이싱 주행
🔄
Jenkins CI/CD 자동 플래시 (RPi5 WiFi 복구 후 완료 예정)
11 / 15

## Slide 12
주요 트러블슈팅
계측기 기반 원인 분석 및 해결
ISS-CAN-004
CAN 핀 배선 오류 (PA11/PA12 vs PB8/PB9)
증상: HAL_CAN_Start() 타임아웃 state=5 (HAL_CAN_STATE_ERROR) ESR=0 (버스 오프 아님)
해결: CubeMX 핀맵과 조립 전 촬영 사진 대조 → PB8/PB9 → PA11/PA12 재연결
ISS-BL-001
부트로더가 항상 Slot B 실행
증상: Metadata active_slot=1 고정 STM32CubeProgrammer 직접 플래시 → ECDSA 서명 없어 검증 실패
해결: Sector 2(0x08008000) Erase → 메타데이터 초기화 → Slot A 기본 부팅
ISS-DRV-001
DriveECU 로그에 v2 표시 오류
증상: [DriveECU v2] Start 하드코딩된 문자열 APP_VERSION=1임에도 v2 출력
해결: printf에 APP_VERSION 매크로 사용 ota_get_active_slot() 슬롯 출력 추가
12 / 15

## Slide 13
기술 스택 & 성과
Tech Stack & Achievements
기술 스택
MCU / 펌웨어
STM32F446RE · HAL · arm-none-eabi-gcc · CubeIDE
통신 프로토콜
CAN 2.0B · ISO-TP · UDS (ISO 14229) · ISO 15765
보안
ECDSA-P256 · SHA-256 · uECC · cryptography (Python)
OTA 인프라
Custom Bootloader · A/B Slot · Metadata 관리
CI/CD
Jenkins · Python · python-can · Bash · arm-none-eabi-make
하드웨어
RPi5 · SN65HVD230 · TB6612FNG · HC-SR04 · IR 센서
개발 환경
STM32CubeIDE · STM32CubeProgrammer · candump · Git
주요 성과
Custom Bootloader 구현 ECDSA 검증 + A/B Slot
UDS over ISO-TP 완전 구현 (Python+C)
CAN 기반 OTA 무중단 업데이트
Jenkins CI/CD 자동화 파이프라인 설계
RC카 실차 검증 라인트레이싱 주행 확인
SRS 기반 개발 요구사항 추적성 관리
13 / 15

## Slide 14
향후 계획
Roadmap
🔜 즉시 (케이블 도착 후)
RPi5 WiFi 복구 (nmcli 설정 재연결)
Jenkins 설치 및 파이프라인 첫 실행
git push → 자동 OTA 시연 영상 촬영
라인트레이싱 주행 + OTA 전환 시연
📋 단기
보안 공격 시나리오 검증 (변조 / 위조 / 다운그레이드 / Replay)
Anti-rollback 정책 실증
ECU ID 기반 대상 검증 구현
테스트 리포트 작성
🚀 장기
8채널 IR 센서 교체 → PID 제어
Manifest 기반 업데이트 패키지 도입
CAN Flood 방어 검증
ASPICE 추적성 매트릭스 완성
14 / 15

## Slide 15
감사합니다
Automotive Secure OTA System
STM32F446RE · Raspberry Pi 5 · CAN Bus · UDS/ISO-TP · ECDSA-P256 · Jenkins
GitHub
github.com/JaehyeongIm
Email
dlawogud517@gmail.com
2026 · 임재형
15 / 15