## Slide 1
FIRMWARE ENGINEERING PORTFOLIO · 2026
CAN 기반 Secure OTA
펌웨어 업데이트 파이프라인
Dual ECU · UDS over ISO-TP · A/B Slot Rollback · 실차 RC 플랫폼 실증
STM32F446RE
ARM Cortex-M4
Custom Secure Bootloader
CAN / ISO-TP / UDS
ECDSA-P256 · HMAC-SHA256
Jenkins CI/CD
임재형 Jaehyeong Im
펌웨어 개발 · dlawogud517@gmail.com
GitHub https://github.com/JaehyeongIm/automotive-secure-ota-ecu
Demo https://youtu.be/_RbVwU_nPHI?si=XaKG5B_UvemBwbIF

## Slide 2
01 PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
02 / 15
Raspberry Pi 5를 차량 OTA Gateway 겸 CI/CD 서버로, STM32F446RE 2대를 차량 ECU로 구성하여 CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 업데이트 파이프라인을 설계·구현하고 실물 RC 차량으로 실증한 임베디드 시스템.
2 + 1
Dual ECU + Gateway
7
OTA 보안 검증 계층
10
공격 시나리오 방어
1-push
git push → 배포 자동화
핵심 목표
• 전장 OTA 핵심 기능 실증 Secure Boot·A/B Rollback·UDS 리프로그래밍·위협 방어를 실물로 검증
• 요구사항 기반 개발 SRS→설계→구현→테스트→트러블슈팅 양방향 추적성(ASPICE 참고)
• 무중단 업데이트 실증 App v1(즉시 정지)→v2(자동 후진) OTA, 주행 중 다운로드·IDLE 활성화
범위와 관점
양산 ECU의 완전 재현이 아니라, 가용 플랫폼(F446RE·RPi5) 범위에서 Secure OTA의 핵심 설계 사고와 전장 펌웨어 역량을 증명하는 것을 목표로 함. 한계는 명시적으로 인정하고 개선 경로를 문서화.

## Slide 3
02 SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 아키텍처
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
03 / 15
개발자 PC
소스 작성 · git push
git
Raspberry Pi 5 OTA Gateway + Jenkins CI/CD 서버
ECU Inventory 수집 · IDLE 감지 후 전송 · 빌드/서명/배포 자동화 · CAN 송수신
CAN Bus · 500 kbps · SN65HVD230 Transceiver · UDS over ISO-TP
DriveECU
• Custom Bootloader · A/B Slot
• B1 버튼 트리거 직진 주행
• TB6612FNG 모터 PWM 제어
• 상태 보고 heartbeat 0x100
SensorECU
• Custom Bootloader · A/B Slot
• HC-SR04 장애물 감지 (10cm)
• 거리값 송신 0x200
• Heartbeat 100ms 0x201
CAN ID 0x7E0/0x7E8 Drive UDS · 0x7E1/0x7E9 Sensor UDS · 0x100 Drive 상태 · 0x200 거리 · 0x201 Heartbeat

## Slide 4
03 FLASH PARTITION & A/B SLOT
Flash 메모리맵 & A/B 슬롯 안전 업데이트
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
04 / 15
STM32F446RE — 단일 Flash 논리 분할 (Dual-Bank 미지원)
주소
영역
크기
섹터
0x08000000
Bootloader (WRP)
32 KB
0–1
0x08008000
Metadata Copy A
16 KB
2
0x0800C000
Metadata Copy B
16 KB
3
0x08010000
Slot A Application
192 KB
4–5
0x08040000
Slot B Application
256 KB
6–7
• Metadata 이중화 섹터 2·3 redundant + CRC32 + seq_counter, CRC를 마지막에 기록(원자적 commit)
• 비활성 슬롯에만 기록 현재 CONFIRMED 슬롯은 검증 완료 전까지 유지
• Bootloader WRP 부트로더·공개키·PSK 영역 하드웨어 쓰기 잠금
A/B 슬롯 5상태 생명주기
INVALID 유효 이미지 없음 / 불량 마킹
UPDATING 이미지 기록 중 (erase·write)
UPDATED 기록 완료 + 정적 검증 통과
TRIAL 시험 부팅 (attempt+1, Self-test)
CONFIRMED Self-test 통과 — known-good
근거 ISO 24089 · AUTOSAR Adaptive UCM

## Slide 5
04 CUSTOM SECURE BOOTLOADER
Custom Secure Bootloader
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
05 / 15
1 Reset / 전원 ON
2 Boot Metadata 확인 (magic · CRC32)
3 active / confirmed 슬롯 선택
4 App 유효성 검사 (Stack Pointer 범위)
5 ECDSA-P256 서명 검증 (SHA-256 해시)
6 IWDG 시작 (8초 워치독)
7 VTOR 재배치 → App Jump
검증 실패 시 → 반대 슬롯 Fallback → 모두 무효 시 Safe State(모터 정지·재플래싱 대기)
신뢰성·보안 설계 포인트
• uECC 직접 포팅 secp256r1 ECDSA 검증을 HAL·표준 C만으로 부트로더에 내장
• 자동 Fallback 서명/유효성 검증 실패 시 반대 CONFIRMED 슬롯으로 복구
• 3-strike Rollback 점프 직전 boot_attempt+1, 3회 초과 시 INVALID 마킹·롤백
• IWDG 워치독 앱 무응답(hang·crash) 시 8초 후 리셋 → 복구 루프
• VTOR 슬롯 무관 처리 g_pfnVectors 링커 심볼로 슬롯 전환 시 소스 수정 불필요
• 호스트 단위 테스트 슬롯 선택 로직을 HAL 분리 → Ceedling으로 PC 검증

## Slide 6
05 OTA SECURITY DESIGN
OTA 보안 설계 — 7계층 검증
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
06 / 15
보안 속성
방어 기법
구현 요점
무결성
SHA-256 이미지 해시
부트로더가 코드 해시 재계산·비교
인증성
ECDSA-P256 서명
uECC 직접 포팅, (헤더+코드) 서명
Anti-rollback
firmware_version 비교
현재 CONFIRMED 미만 버전 거부
SecurityAccess
HMAC-SHA256(PSK, Seed)
3회 실패 → NRC 0x36, 10초 잠금
ECU 식별
target_ecu_id / hardware_id
타 ECU·HW용 이미지 설치 거부
Replay 방어
Session·Seq·Freshness
이전 세션 프레임 재전송 거부
Uptane-lite
Manifest 독립 검증
Gateway 변조 가정에도 unsigned 거부
키 관리 공개키·PreSharedKey는 WRP 보호 부트로더 Flash(0x08007FE0)에 저장 · ECDSA 개인키는 ECU에 부재, Jenkins Credentials로만 관리(평문 노출 없음).

## Slide 7
06 UDS over ISO-TP
UDS over ISO-TP — 차량 진단 리프로그래밍
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
07 / 15
프로토콜 스택 (C 직접 구현)
UDS 진단 서비스 0x10·0x27·0x34·0x36·0x37·0x11
ISO-TP 전송 계층 SF / FF / CF / FC · STmin · BlockSize
CAN Classic 500 kbps · 표준 11-bit ID · 8B payload
• ISO-TP 수신 상태머신 SF/FF/CF/FC 프레임 조립을 ECU 펌웨어에 소프트웨어 구현
• 인터럽트 안전성 CAN ISR은 copy-only, UDS 처리는 메인 루프(동시성 분리)
• 블록 시퀀스 검증 TransferData 순서 오류 시 NRC 0x73 반환
UDS 리프로그래밍 시퀀스
0x10
DiagnosticSessionControl
Extended 세션 진입
0x27
SecurityAccess
Seed/Key 인증 (HMAC)
0x34
RequestDownload
비활성 슬롯 선택·Erase
0x36
TransferData
256 B/chunk 반복 기록
0x37
RequestTransferExit
메타 갱신·검증
0x11
ECUReset
새 슬롯 부팅
주요 NRC 0x35 invalidKey · 0x36 시도초과 · 0x73 블록순서 · 0x31 범위초과

## Slide 8
07 THREAT MODEL & DEFENSE
위협 모델 & 공격 방어 검증 (10종)
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
08 / 15
공격 시나리오
방어 기법
결과
펌웨어 변조 (Tampering)
SHA-256 / 서명 검증
1B 변조 거부
미서명 임의 이미지
ECDSA 서명 검증
unsigned 거부
다운그레이드
Anti-rollback
저버전 거부
ECU 불일치
target_ecu_id 검증
타 ECU 거부
Replay
Session·Seq·Freshness
재전송 거부
무단 업데이트·Brute force
SecurityAccess 3-strike
미인증 거부·10s 잠금
Endless Data
image_size·chunk 제한
초과 시 세션 종료
CAN Flood / DoS
timeout·abort·rollback
기존 App 복구
Fake Complete
ECU 내부 검증 commit
Gateway 명령만으론 미확정
Partial Bundle
Campaign 결과 추적
partial/fail 기록

## Slide 9
08 DEEP-DIVE · LOW-LEVEL DEBUG
저수준 펌웨어 디버깅 — VTOR / PRIMASK / IWDG
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
09 / 15
증상 부트로더 연동 후 DriveECU의 CAN·TIM2 인터럽트 완전 불능 — LD2 미점등, OTA 타임아웃 (main()은 실행, 인터럽트만 차단)
진단 — 계측 기반 근본 원인 추적
CAN 버스 모니터링
0x201(Sensor) 정상, 0x100(Drive) 부재 → Drive만 TX 없음
ST-LINK 콜스택 추적
TIM2 인터럽트가 앱 핸들러 대신 부트로더 영역(0x08000D18)으로 점프
레지스터 확인
VTOR이 0x08000000(부트로더 벡터테이블)을 가리킴을 발견
근본 원인 — 3중 결함 (순차 발견)
① VTOR 오설정 VECT_TAB_OFFSET 기본값 0 → SystemInit이 VTOR을 부트로더로 설정
② IWDG 미복원 디버깅 중 주석 처리 → 앱이 kick 못 함 → 8초 리셋 루프
③ PRIMASK 미복원 부트로더 __disable_irq() 후 점프, 앱에서 재활성화 누락 → 인터럽트 차단
해결 main() 진입 시 __enable_irq() 복원 · SCB->VTOR = &g_pfnVectors(링커 심볼 → 슬롯 무관) · MX_IWDG_Init() 복원 → 오실로스코프·ST-LINK로 PRIMASK=0 및 0x100 송신 재검증

## Slide 10
09 SAFETY · DELAYED ACTIVATION
Uptane 지연 활성화 & 기능안전
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
10 / 15
주행 중 다운로드는 허용하되, 펌웨어 활성화(재부팅)는 ECU가 IDLE일 때만 수행하여 주행 중 Flash 블로킹 위험을 원천 차단. (Uptane "안전조건 확인 후 설치" 원칙)
TransferExit (0x37)
메타 갱신, active_slot 미변경
g_fw_pending = 1
즉시 재부팅 안 함, 주행 지속
DRIVE_IDLE 진입
안전 조건 충족 확인
NVIC_SystemReset()
부트로더 → 새 슬롯 부팅
• Flash Erase 구간만 모터 정지 RequestDownload(0x34) 처리 ~4초(g_ota_active)에만 정지
• TransferData 중 주행 유지 drive_update() 제어 루프 ≤ 10ms 주기로 정상 동작
• 장애물 10cm 즉시 정지 Sensor 0x200 거리값 → Drive 장애물 플래그 반영
Safe State 정의
모터 정지 + 부트로더 대기 + 기존 CONFIRMED Slot 유지
업데이트 실패·검증 오류·통신 중단·워치독 리셋 등 모든 비정상 상황에서 진입.
근거 ISO 26262 FTTI · Uptane · NFR-SAFE

## Slide 11
10 CI/CD PIPELINE
Jenkins CI/CD — git push 한 번으로 슬롯 전환까지
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
11 / 15
Raspberry Pi 5에서 운용 · GitHub Webhook 트리거 · 변경된 ECU만 선택 빌드/배포 · 실패 시 ECU는 이전 펌웨어 유지
1
변경 ECU 감지
git diff로 Drive/Sensor 구분
2
단위 테스트
ceedling test:all — 실패 시 전체 차단
3
정적 분석
cppcheck — error 등급 이상 중단
4
크로스컴파일
arm-none-eabi-gcc · 슬롯별 링커스크립트
5
바이너리 크기 검사
Slot 한계(≤128KB) 초과 시 중단
6
ECDSA 서명
개인키는 Jenkins Credentials로만 관리
7
OTA 배포 & 검증
UDS/ISO-TP 전송 → heartbeat 슬롯 전환 확인

## Slide 12
11 PROCESS & TRACEABILITY
개발 프로세스 & 추적성 (ASPICE 참고)
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
12 / 15
요구사항 → 설계 → 구현 → 테스트 → 트러블슈팅 양방향 추적
SRS
요구사항
SWE.1
SAD
아키텍처
SWE.2
SDD
상세설계
SWE.3
RTM
추적성
SWE.1–6
TP
테스트계획
SWE.5/6
TR
테스트결과
SWE.5/6
TSR
트러블슈팅
SUP.9
주요 의사결정 기록 — ADR 5종
ADR-001
활성화 아키텍처
ADR-002
Tboot 측정 방식
ADR-003
잠금 저장(RAM/NV)
ADR-004
Seed RNG 한계
ADR-005
문서 명명 규칙
표준 · 규격 근거
ISO 14229 (UDS)
ISO 15765-2 (ISO-TP)
ISO 24089
AUTOSAR UCM / NvM
ISO 26262 (FTTI)
Uptane (IEEE-ISTO 6100)
RFC 2104 (HMAC)
NIST SP 800-90 (한계 명시)

## Slide 13
12 HARDWARE & DEMO
실증 플랫폼 & 시연
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
13 / 15
측면 — CANable · Gateway · Dual ECU · 전원
상면 — RPi5 Gateway + STM32 Dual ECU + 브레드보드
정면 — 2WD 차체 + HC-SR04 초음파 센서
RIGOL DHO804 — CANH/CANL · 신호 계측
시연 영상 & 소스코드
스마트폰 카메라로 QR 스캔
시연 영상 — App v1 → v2 OTA 무중단 업데이트
youtu.be/_RbVwU_nPHI
소스코드 — GitHub
github.com/JaehyeongIm/automotive-secure-ota-ecu

## Slide 14
13 VERIFICATION & ROADMAP
검증 결과 · 한계 · 향후 과제
CAN 기반 Secure OTA 펌웨어 파이프라인 · 전장 임베디드 포트폴리오
14 / 15
검증 결과
단위 테스트
Ceedling 4종 — 슬롯선택·HMAC·OTA메타·UDS 상태머신 (호스트 검증)
보안 공격
10종 시나리오 전부 거부 / Safe State 처리
실패 복구
전원 차단·통신 중단·Self-test 실패 → 기존 Confirmed 슬롯 롤백
실차 실증
App v1(즉시 정지) → v2(자동 후진) OTA 무중단 슬롯 전환 확인
한계 (명시적 인정)
• 직진 주행 미보장 — 실행마다 방향이 좌·우 불규칙, 원인(PWM 초기 타이밍·기구·SW) 미파악
• SecurityAccess Seed 엔트로피 약함 (F446 무 TRNG, SP 800-90 미준수)
• SecurityAccess 잠금 RAM 기반 — 전원 리셋으로 해제 가능
향후 과제
• HMAC_DRBG / HSM·SHE 기반 키·난수 강화
• 잠금 상태 NV 지속(리셋 우회 차단)
• Delta Update로 전송량·시간 최적화
• 차량용 MCU(AURIX·S32K) 포팅

## Slide 15
SUMMARY · CORE COMPETENCIES
확보한 핵심 역량
펌웨어 · 부트로더
Custom Secure Boot · A/B Slot · VTOR/IWDG · Flash 파티션
보안 · 암호
ECDSA-P256 · SHA-256 · HMAC · Anti-rollback · 위협 모델링
차량 네트워크
CAN · ISO-TP(SF/FF/CF/FC) · UDS 리프로그래밍 · NRC
디버깅 · 계측
ST-LINK · 오실로스코프 · 로직분석기 · 근본원인 분석
CI/CD · 자동화
Jenkins · cppcheck · ceedling · 크로스컴파일 · 서명 자동화
개발 프로세스
SRS/RTM 추적성 · ADR · ASPICE 참고 · 표준 근거 설계
임재형 Jaehyeong Im · dlawogud517@gmail.com
GitHub https://github.com/JaehyeongIm/automotive-secure-ota-ecu Demo https://youtu.be/_RbVwU_nPHI?si=XaKG5B_UvemBwbIF